Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na budowę pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie, pn.”Zbuduj pasażerski pojazd mobilny”

-  „Wymagania techniczne i kryteria oceny”

Wymagania techniczne oraz kryteria oceny:

- na najlepszy projekt przyszłościowego pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie,

- na najlepszą konstrukcję pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie,

- na najlepszy pasażerski pojazd mobilny produkowany seryjnie, przekonstruowany na zasilanie elektryczne.

Ad 1. Najlepszy projekt  przyszłościowego  pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie

- Przedstawienie modelu pojazdu  3D wykonanego w dowolnym programie CAD, zapisanego w formie PDF.

- Przedstawienie parametrów ogólnych pojazdu, silnika i zasilania na podstawie których zostaną stwierdzone parametry użytkowe pojazdu.

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu wraz z krótkim wystąpieniem jednego z członków zespołu. Wystąpienie nie może być dłuższe niż 5 minut.

- Przedstawienie własnych danych szacunkowych, dotyczących przewidywanego kosztu nabycia i eksploatacji pojazdu..

Przy ocenie pojazdu brane będą pod uwagę następujące kryteria:

- Poprawność wykonania i wkład pracy w wykonanie (ilość osób uczestniczących w projekcie oraz efekt końcowy).

- Względy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (odseparowanie akumulatorów od przestrzeni kierowcy, możliwość szybkiej ewakuacji z pojazdu itp.)

- Innowacyjność konstrukcji i możliwość eksploatacji na rynku komercyjnym.

- Dobór podzespołów układu napędowego z uwzględnieniem wykorzystania najnowszych technologii.

- Atrakcyjność rynkowa i możliwość zainteresowania odbiorców na rynku komercyjnym.

- Szacunkowy koszt nabycia i eksploatacji pojazdu.

- Dodatkowym kryterium będzie liczba oddanych głosów, przez publiczność, podczas głosowania przeprowadzonego w dniu zawodów.

Ad.2 Najlepsza konstrukcja pasażerskiego pojazdu mobilnego zasilanego elektrycznie

- Projekt musi być wykonany w co najmniej 70%. Stopień ukończenia oceniany będzie na podstawie wykazu przedstawionych komponentów, niezbędnych do prawidłowej pracy pojazdu.

- Pojazd musi być wystawiony na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku.

- Przedstawienie kosztów budowy pojazdu mobilnego.

- Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej projektu wraz z krótkim wystąpieniem jednego z członków zespołu. Wystąpienie nie może być dłuższe niż 5 minut.

- Przedstawiana konstrukcja pojazdu musi być bezpieczna dla widzów i konstruktorów

Przy ocenie pojazdu brane będą pod uwagę następujące kryteria:

- Wrażenia estetyczne i wkład pracy w wykonanie (ilość osób tworzących projekt, czas wykonania, ogólne wrażenie kapituły i widzów).

- Bezpieczeństwo kierowcy i uczestników ruchu

- Poprawność wykonania

- Uczestnictwo w przejeździe pokazowym, będzie dodatkowym atutem.

Ad. 3 Najlepszy pojazd produkowany seryjnie przekonstruowany  na zasilanie elektryczne

- Pojazd musi być w pełni ukończony i funkcjonalny

- Pojazd musi spełniać wymogi dopuszczenia do ruchu drogowego

- Przedstawienie wykazu komponentów zastosowanych do modyfikacji pojazdu

- Opis przebiegu modyfikacji pojazdu

- Przedstawienie kosztów modyfikacji pojazdu

- Dostarczenie  podstawowych parametrów pojazdu /

Przy ocenie pojazdu brane będą pod uwagę następujące kryteria:

- Wybór komponentów niezbędnych do zasilania i prawidłowej pracy pojazdu

- Sposób i czas ładowania

- Względy bezpieczeństwa (odseparowanie akumulatorów od kierowcy, umiejscowienie akumulatorów, chłodzenie itp.)

- Wielkość przestrzeni bagażowej przed i po modyfikacji.

- Wkład pracy w modyfikację.

- Uczestnictwo w przejeździe pokazowym będzie dodatkowym atutem